Príloha č. 3

Materská škola - Zuzkin park 2

Zuzkin park 2
Košice 040 11
ICO 35559438
DIC 202 179 4676

055/6431327
mszuzkinpark2@stonline.sk

Predmetom zákazky sú elektroinštalačné práce v priestoroch MŠ Zuzkin park 2. Jedná sa o dodávku,  montáž  a opravy elektroinštalácie podľa priloženej špecifikácie. Súčasťou ponuky ja aj vypracovanie projektovej dokumentácie a záverečná revízna správa na vykonané opravy a výmeny elektroinštalácie.  Uchádzači vypracujú a predložia cenovú ponuku na požadované práce a dodávky materiálu na základe obhliadky priestorov a špecifikácie predmetu zákazky .

Podmienky uchádzača:

- Uchádzač musí mať platné oprávnenie na podnikanie v rozsahu montáž, oprava a údržba elektrických zariadení

a súčasne

- Uchádzač  sa musí preukázať kópiou platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupne odbornej spôsobilosti podľa     §22 a §23 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Cenová ponuka zahŕňa:

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie

2. Montáž nových elektrorozvodov (svetelné obvody)

3. Montáž  - výmena elektrorozvodov (zásuvkové obvody)

4. Výmena elektroprvkov v rozvádzači / HR , RSM2, RSM3, RSM1/

5. Montáž hlavného pospojovania a ochrana pred prepatím

6. Výmena a montáž svietidiel a zásuviek v objekte škôlky

7. Inštalácia domofónu

Na základe revíznych správ sú elektroinštalačné rozvody (SV  a ZS ) pevne inštalované pod omietkou , a ich výmenu požaduje verejný obstarávateľ  realizovať - lištovaním v ( PVC) lištách vzhľadom na rekonštrukciu objektu počas prevádzky.