Predmetom zákazky je demontáž starých výťahov 2ks, dodávka a montáž malých nákladných výťahov pre  MŠ Zuzkin park 2. Jedná sa o kompletnú demontáž starých, dodávku, montáž, revíziu, zaškolenie pracovníkov k obsluhe nových výťahov a práce s tým súvisiace. Uchádzači vypracujú a predložia ponuku podľa požadovaných parametrov špecifikácie na základe obhliadky.

Podmienky uchádzača:

- Uchádzač musí mať platné oprávnenie na podnikanie v rozsahu montáž, oprava a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení

- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: c/ výťahy technické zariadenia zdvíhacie skupina B: i/ schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny pre invalidov

- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - strojnotechnologická časť

Cenová ponuka zahŕňa:

- Vypracovanie technickej dokumentácie

- Dodávka a montáž nákladných výťahov podľa uvedených Technických parametrov

- Revízna správa

- Zaškolenie personálu k obsluhe

- Cenník údržby a servisu

- Záručná doba

Technické parametre výťahu:

- Výťah je určený na prepravu nákladu

- Nosnosť do 100kg, preprava osôb je zakázaná

- Počet staníc 2/2

- Dopravný zdvih  3,3m

- Výška hornej časti šachty  3,0m

- Výška parapetu dverí 0,7m

- Dopravná rýchlosť 0,35m/s

- Stroj umiestnený v strojovni pod stropom šachty, pohon bubnový alebo trakčný, lanovanie 1:1

- Rozmer kabíny  600x550x800, kabína nerezová

- Rozvádzač umiestnený vedľa šachty vo vrchnej stanici

- Napájanie 3x400V/1,1kW

- Ovládanie na nákladištiach vedľa dvierok

- Prístup k výťahu šachtovými dverami 600x800 – zvislé posuvné dvere 2ks, povrchová úprava nástrek RAL